## Slide 1: Профессия
- мастер издательского дела
- мастер печатного дела

## Slide 2
Система измерений в полиграфии
В полиграфии наряду с метрической используется типографическая система измерений. Эта система разработана в 1785г. французским словолитчиком Дидо, поэтому и систему измерений часто называют системой Дидо.

## Slide 3
Основной единицей типографической системы измерений является типографический пункт (п), равный 1/72 французского дюйма. Таким образом, 1 п. равен 0,379065 мм или ≈0,376 мм. Более крупные единицы этой системы : цицеро = 12 п.; 1 квадрат (кв.) = 4 цицеро = 48 п.
Ниже приведено соотношение между единицами систем Дидо и метрической.
1п ≈0,376 мм
1кв = 4 ц = 48 п
1ц = 12п
п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
мм | 0,376 | 0,752 | 1,128 | 1,504 | 1,88 | 2,256 | 2,632 | 3,009 | 3,385 | 3,761

## Slide 4
Задание 1
Перевести:
252 п → ц →кв
Решение:
252п : 4 = 21 ц
21 ц : 4 = 5,25 кв
Ответ: 21 ц; 5,25 кв
Задание 2
Перевести:
4,5 кв → ц → п → мм
Ответ, полученный в мм округляется до единиц.
Решение:
1) 3)
2)
Ответ: 18 ц; 216 п; ≈81 мм

## Slide 5
Задания для самостоятельной работы:
Задание 1
Перевести:
1 вариант: 96 п → ц → кв
2 вариант: 432 п → ц → кв
3 вариант: 540 п → ц → кв
4 вариант: 576 п → ц → кв
Задание 2
Перевести:
1 вариант: 7,25 кв → ц → п → мм
2 вариант: 8,5 кв → ц → п → мм
3 вариант: 14,25 кв → ц → п → мм
4 вариант: 25,5 кв → ц → п → мм
Ответ, полученный в мм округлить до единиц.

## Slide 6
Ответы к 1-ому заданию:
1 вариант: 8 ц; 2 кв
2 вариант: 36 ц; 9 кв
3 вариант: 45 ц; 11,25 кв
4вариант: 48 ц; 12 кв
Ответы к 2-ому заданию:
1 вариант: 29 ц; 348 п; ≈131 мм
2 вариант: 34 ц; 408 п; ≈153 мм
3 вариант: 57 ц; 684 п; ≈257 мм
4 вариант: 102 ц; 1224 п; ≈460 мм

## Slide 7
Спасибо за внимание !